MEMORIA DESCRIPTIVA

- INFORMACION BASICA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE

  - Introducción

Es evidente el mal estado de lagunas vías de comunicación de la localidad de Piura y es así como la AV: VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE se encuentra en pesimas condiciones, así mismo el deterioro de calidad de vidas de las personas sumado a la aparición de enfermedades respiratorias por el aumento de polvo en esta parte de la localidad.

En este contexto, la Municipalidad Provincial de Piura, impulsando el desarrollo de proyectos de mejoramiento de vías, cuyos componentes principales serán: infraestructura vial, señalización promoviendo una gestión participativa y eficiente de los servicios, coadyuvando a la sostenibilidad e impactos en la salud de las personas que habitan en el ámbito urbano y periurbano.

  - Nombre del Proyecto

“REHABILITACION DE LA AVENIDA VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE ENTRE AVENIDA GRAU Y CALLE JHON F. KENNEDY EN DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA”.

Ubicación Política

Departamento 						:	Piura

Provincia								:	Piura

Distrito									:	Piura

Localidad 							:	AVENIDA VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE ENTRE AVENIDA GRAU Y CALLE JHON F. KENNEDY

LOCALIZACION DEL PROYECTO

  - Vías de acceso

La vía de principal acceso a esta zona es por la avenida Grau por la que transitan diversas líneas de combis que trasladan hacia el centro de la ciudad y en su recorrido transportan hacia otros asentamientos humanos y viceversa.

  - Características de la zona

    - Condiciones climáticas

En la zona el clima es cálido y seco, las lluvias son escasas y generalmente se presentan entre enero y marzo. La temperatura máxima y mínima que se han registrado en los últimos años varía entre 36°C y los 19°C. Las precipitaciones pluviales promedio alcanzan los 608 mm/ año normal.

    - Fisiografía

Su  fisiografía de la zona es generalmente llana

    - Recursos Hídricos

- AGUA POTABLE

FUENTE DE ABASTECIMIENTO

La fuente de abastecimiento de la zona del proyecto corresponde a aguas superficiales proveniente de la planta de agua potable de Curumuy las  cuales son bombeadas al Reservorio Santa Rosa el cual abastece a toda esta zona del liquido elemento.

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

La zona  cuenta con un Reservorio de almacenamiento de agua potable 	el cual se encuentra inoperativo y no cuenta con los sistemas electromecánicos y no se ha tomado en cuenta para este proyecto desde su inicio en el perfil, por lo que los cálculos han sido tomados del reservorio Santa Rosa.

    - Piso Ecológico

El Proyecto está ubicado a una altitud de 31.60 y 35.5 m.s.n.m.

Para la elaboración del expediente técnico se ha realizado la topografía 			pertinente; los que han servido de base para elaborar las curvas de nivel

  - Aspectos Socio – Económicos

    - Aspectos Económicos

De acuerdo a la inspección realizada al área del proyecto las urbanizaciones Piura I, II, III y IV etapa;, se pudo constatar que  aproximadamente el 95% de las viviendas son de material noble y un 5.00% son de material rustico.

El área de proyecto cuenta con energía eléctrica y alumbrado publico.

    - Vivienda y Servicios Públicos

Viviendas

Las viviendas del sector beneficiado con el Proyecto son 70 viviendas.

Servicios de Salud

El Hospital Santa Rosa la cual se encuentra en buen estado de conservación es la que brinda el servicio de salud a dicha población, Las enfermedades más frecuentes son (fuente: perfil de preinversión):

- Enfermedades Hipertensivas

- Hernia

- Enfermedades de la cavidad bucal

Educación

El mayor porcentaje del máximo nivel educativo alcanzado por los habitantes de las urbanizaciones Piura I, II, III y IV etapa; con 85.20% y secundaria incompleta con 14.60%. Es necesario mencionar que además existen personas sin instrucción (0.20%)

  - DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL

1.6.1	PAVIEMENTO ASFALTICO

El presente proyecto tiene como zona de intervención de las urbanizaciones Piura I, II, III y IV etapa; ESPECIFICAMENTE LA AVENIDA VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE ENTRE AVENIDA GRAU Y CALLE JHON F. KENNEDY del distrito de Piura provincia de Piura, departamento de Piura, beneficiando así a   70 viviendas, en esta parte de la localidad el pavimento se encuentra muy deteriorado por el tiempo y las inclemencias del clima.

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

  - METAS DE LA PAVIMENTACION:

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |
| 01.01 | CARTEL DE OBRA 2.4 x 3.6 M | und | 1.00 |
| 01.02 | ALQUILER DE LOCAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO | mes | 2.00 |
| 01.03 | SEÑALIZACION Y DESVIO DE TRANSITO | glb | 1.00 |
| 01.04 | DEPOSITO PARA ALMACENAR AGUA | und | 2.00 |
| 01.05 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | glb | 1.00 |
| 02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |
| 02.01 | TRAZO NIVEL Y REPLANTEO | m2 | 3,658.49 |
| 02.02 | DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTICO | m2 | 3,335.50 |
| 02.03 | DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN | m2 | 222.25 |
| 02.04 | DEMOLICION DE ROMPEMUELLE DE CONCRETO | m2 | 35.73 |
| 02.05 | DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADO | m | 850.16 |
| 02.06 | DEMOLICION DE LOSA Y ROMPEMUELLE | m2 | 533.54 |
| 03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |
| 03.01 | CORTE DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUB RASANTE | m3 | 1,376.93 |
| 03.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 1,961.51 |
| 03.03 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE | m2 | 3,335.50 |
| 03.04 | SUBBASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.10 M. (HORMIGON) | m2 | 3,335.50 |
| 03.05 | BASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.20 M. | m2 | 3,335.50 |
| 04 | PAVIMENTOS |  |  |
| 04.01 | LOSA DE PAVIMENTO |  |  |
| 04.01.02 | SUMINISTRO, VACEADO, COMPACTACION Y NIVELACION DE CONCRETO PREMEZCLADO MR = 48 KG/CM2 PARA LOSA e=15cm | m2 | 3,335.50 |
| 04.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS OPTIMIZADAS | m2 | 68.26 |
| 04.01.03 | RESANE, ACABADO Y TEXTURIZADO MANUAL PARA LOSA | m2 | 3,335.50 |
| 04.01.04 | APLICACION DE RETARDANTE DE EVAPORACIÓN | m2 | 3,335.50 |
| 04.01.05 | CORTE EN FRESCO CON DISCOS DIAMANTADOS e=2 mm | m | 3,754.58 |
| 04.01.06 | CURADO CON ADITIVO | m2 | 3,335.50 |
| 04.01.07 | ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL | m | 631.45 |
| 04.01.08 | ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL | m | 13.48 |
| 05 | SARDINEL DE CONCRETO |  |  |
| 05.01 | SARDINEL PERALTADO ARMADO |  |  |
| 05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL | m3 | 25.58 |
| 05.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 30.70 |
| 05.01.03 | SARDINEL PERALTADO F'C=175 KG/CM2 | m3 | 63.95 |
| 05.01.04 | ENCOFRADO CARA VISTA EN SARDINELES | m2 | 511.64 |
| 05.01.05 | SARDINEL PERALTADO,ACERO FY=4200 KG/CM2. | kg | 2,389.26 |
| 05.01.06 | CURADO CON ADITIVO | m2 | 341.09 |
| 05.01.07 | JUNTAS ASFALTICAS | m | 114.80 |
| 06 | SEÑALIZACION |  |  |
| 06.01 | PINTURA DE TRAFICO PARA LINEAS DE PASO Y FLECHAS | m2 | 169.00 |
| 06.02 | PINTURA DE TRAFICO PARA SARDINELES | m | 852.73 |
| 06.03 | REDUCTORES DE VELOCIDAD | und | 50.00 |
| 07 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  |
| 07.01 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | glb | 1.00 |
| 08 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |
| 08.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1.00 |
| 08.02 | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL | glb | 1.00 |
| 09 | VARIOS |  |  |
| 09.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 3,530.58 |

- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo del Proyecto se sustenta en la necesidad de los pobladores de tener una cobertura de servicios básicos que ayuden a alcanzar condiciones de vida aceptables y combatir enfermedades pulmonares que se presentan en un alto número en la población infantil.

Las enfermedades más comunes derivadas del consumo de agua contaminada son las respiratorias, gastrointestinales y de la piel.

### OBJETIVOS DEL PROYECTO

El Objetivo central del Proyecto: “REHABILITACION DE LA AVENIDA VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE ENTRE AVENIDA GRAU Y CALLE JHON F. KENNEDY EN DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, consiste en contribuir a la “Disminución de la incidencia de enfermedades pulmonares en la población”, a través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de transitabilidad vial y así garantizar el bienestar de la población afectada por el problema identificado.

### VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 878, 997.32 (OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 32/100 SOLES) con precios vigentes a JULIO del 2020, desagregado de la siguiente forma: