RESUMEN EJECUTIVO

OBRA:	"RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BOLIVAR, CALLE GRAU, CALLE BOLOGENSI, CALLE PIURA, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR Y CALLE SIMON RODRIGUEZ AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA – PIURA”.

UBICACIÓN	:	REGION	:	PIURA

DEPARTAMENTO	:	PIURA

PROVINCIA	:	PIURA

DISTRITO	:	PIURA

LOCALIDAD	:AV. VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE ENTRE AVENIDA GRAU Y CALLE JHON F. KENNEDY

LOCALIZACION DEL PROYECTO

- INFORMACION BASICA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE

  - Introducción

Es evidente el mal estado de algunas vías de comunicación de la localidad de Piura y es así como la AV: VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE se encuentra en pésimas condiciones así mismo como el mal estado de los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, así mismo el deterioro de calidad de vidas de las personas sumado a la aparición de enfermedades respiratorias y gastrointestinales por el aumento de polvo y el mal estado de los servicios básicos de esta parte de la localidad.

En este contexto, la Municipalidad Provincial de Piura, impulsando el desarrollo de proyectos de mejoramiento de vías y por ende el mejoramiento del sistema de saneamiento, cuyos componentes principales serán: infraestructura vial, mejoramiento del sistema de alcantarillado y agua potable promoviendo una gestión participativa y eficiente de los servicios, coadyuvando a la sostenibilidad e impactos en la salud de las personas que habitan en el ámbito urbano y periurbano.

  - Nombre del Proyecto

“REHABILITACION DE LA AVENIDA VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE ENTRE AVENIDA GRAU Y CALLE JHON F. KENNEDY EN DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA”.

  - Vías de acceso

La vía de principal acceso a esta zona es por la avenida Grau por la que transitan diversas líneas de combis que trasladan hacia el centro de la ciudad y en su recorrido transportan hacia otros asentamientos humanos y viceversa.

  - Características de la zona

    - Condiciones climáticas

En la zona el clima es cálido y seco, las lluvias son escasas y generalmente se presentan entre enero y marzo. La temperatura máxima y mínima que se han registrado en los últimos años varía entre 36°C y los 19°C. Las precipitaciones pluviales promedio alcanzan los 608 mm/ año normal.

    - Fisiografía

Su  fisiografía de la zona es generalmente llana

    - Recursos Hídricos

- AGUA POTABLE

FUENTE DE ABASTECIMIENTO

La fuente de abastecimiento de la zona del proyecto corresponde a aguas superficiales proveniente de la planta de agua potable de Curumuy las  cuales son bombeadas al Reservorio Santa Rosa el cual abastece a toda esta zona del liquido elemento.

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

La zona  cuenta con un Reservorio de almacenamiento de agua potable 	el cual se encuentra inoperativo y no cuenta con los sistemas electromecánicos y no se ha tomado en cuenta para este proyecto desde su inicio en el perfil, por lo que los cálculos han sido tomados del reservorio Santa Rosa.

    - Piso Ecológico

El Proyecto está ubicado a una altitud de 31.60 y 35.5 m.s.n.m.

Para la elaboración del expediente técnico se ha realizado la topografía 			pertinente; los que han servido de base para elaborar las curvas de nivel

  - Aspectos Socio – Económicos

    - Aspectos Económicos

De acuerdo a la inspección realizada al área del proyecto las urbanizaciones Piura I, II, III y IV etapa;, se pudo constatar que  aproximadamente el 95% de las viviendas son de material noble y un 5.00% son de material rustico.

El área de proyecto cuenta con energía eléctrica y alumbrado publico.

    - Vivienda y Servicios Públicos

Viviendas

Las viviendas del sector beneficiado con el Proyecto son 70 viviendas.

Servicios de Salud

El Hospital Santa Rosa la cual se encuentra en buen estado de conservación es la que brinda el servicio de salud a dicha población, Las enfermedades más frecuentes son (fuente: perfil de preinversión):

- Enfermedades Hipertensivas

- Hernia

- Enfermedades de la cavidad bucal

Educación

El mayor porcentaje del máximo nivel educativo alcanzado por los habitantes de las urbanizaciones Piura I, II, III y IV etapa; con 85.20% y secundaria incompleta con 14.60%. Es necesario mencionar que además existen personas sin instrucción (0.20%)

  - DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL

1.6.1	PAVIEMENTO ASFALTICO

El presente proyecto tiene como zona de intervención de las urbanizaciones Piura I, II, III y IV etapa; ESPECIFICAMENTE LA AVENIDA VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE ENTRE AVENIDA GRAU Y CALLE JHON F. KENNEDY del distrito de Piura provincia de Piura, departamento de Piura, beneficiando así a   70 viviendas, en esta parte de la localidad el pavimento se encuentra muy deteriorado por el tiempo y las inclemencias del clima.

1.6.2	SERVICIO DE AGUA POTABLE

La ciudad de Piura pertenece al Distrito de Piura , dicho distrito cuenta con una población de 257,647 habitantes, distribuidos en área urbana y rural ascendiendo a 252,163 y 5,484 habitantes respectivamente según INEI-Censo XI de Población y VI de vivienda del año 2017 .

El presente proyecto tiene como zona de intervención de las urbanizaciones Piura I, II, III y IV etapa; ESPECIFICAMENTE LA AVENIDA VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE ENTRE AVENIDA GRAU Y CALLE JHON F. KENNEDY del distrito de Piura provincia de Piura, departamento de Piura, beneficiando así a   70 viviendas.

El servicio de agua es deficiente, fundamentalmente por la reducida 		     	   cobertura de agua potable.

1.6.3	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

El servicio de alcantarillado cuenta con mas de 40 años de antigüedad en 		su mayoría de concreto simple normalizado y en ciertos tramos por PVC, los 		buzones se encuentran colmatados y en muchos casos funcionando a 			rebose.

Dichas aguas residuales de las urbanizaciones Piura I, II, III y IV etapa; Ficus I y II etapa y Malvinas derivadas a la cámara San Martin y 		luego estas bombeadas hacia la laguna San Martin.

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

  - METAS DE LA PAVIMENTACION:

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |
| 01.01 | CARTEL DE OBRA 2.4 x 3.6 M | und | 1.00 |
| 01.02 | ALQUILER DE LOCAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO | mes | 2.00 |
| 01.03 | SEÑALIZACION Y DESVIO DE TRANSITO | glb | 1.00 |
| 01.04 | DEPOSITO PARA ALMACENAR AGUA | und | 2.00 |
| 01.05 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | glb | 1.00 |
| 02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |
| 02.01 | TRAZO NIVEL Y REPLANTEO | m2 | 3,658.49 |
| 02.02 | DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTICO | m2 | 3,335.50 |
| 02.03 | DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN | m2 | 222.25 |
| 02.04 | DEMOLICION DE ROMPEMUELLE DE CONCRETO | m2 | 35.73 |
| 02.05 | DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADO | m | 850.16 |
| 02.06 | DEMOLICION DE LOSA Y ROMPEMUELLE | m2 | 533.54 |
| 03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |
| 03.01 | CORTE DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUB RASANTE | m3 | 1,376.93 |
| 03.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 1,961.51 |
| 03.03 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE | m2 | 3,335.50 |
| 03.04 | SUBBASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.10 M. (HORMIGON) | m2 | 3,335.50 |
| 03.05 | BASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.20 M. | m2 | 3,335.50 |
| 04 | PAVIMENTOS |  |  |
| 04.01 | LOSA DE PAVIMENTO |  |  |
| 04.01.02 | SUMINISTRO, VACEADO, COMPACTACION Y NIVELACION DE CONCRETO PREMEZCLADO MR = 48 KG/CM2 PARA LOSA e=15cm | m2 | 3,335.50 |
| 04.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS OPTIMIZADAS | m2 | 68.26 |
| 04.01.03 | RESANE, ACABADO Y TEXTURIZADO MANUAL PARA LOSA | m2 | 3,335.50 |
| 04.01.04 | APLICACION DE RETARDANTE DE EVAPORACIÓN | m2 | 3,335.50 |
| 04.01.05 | CORTE EN FRESCO CON DISCOS DIAMANTADOS e=2 mm | m | 3,754.58 |
| 04.01.06 | CURADO CON ADITIVO | m2 | 3,335.50 |
| 04.01.07 | ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL | m | 631.45 |
| 04.01.08 | ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL | m | 13.48 |
| 05 | SARDINEL DE CONCRETO |  |  |
| 05.01 | SARDINEL PERALTADO ARMADO |  |  |
| 05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL | m3 | 25.58 |
| 05.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 30.70 |
| 05.01.03 | SARDINEL PERALTADO F'C=175 KG/CM2 | m3 | 63.95 |
| 05.01.04 | ENCOFRADO CARA VISTA EN SARDINELES | m2 | 511.64 |
| 05.01.05 | SARDINEL PERALTADO,ACERO FY=4200 KG/CM2. | kg | 2,389.26 |
| 05.01.06 | CURADO CON ADITIVO | m2 | 341.09 |
| 05.01.07 | JUNTAS ASFALTICAS | m | 114.80 |
| 06 | SEÑALIZACION |  |  |
| 06.01 | PINTURA DE TRAFICO PARA LINEAS DE PASO Y FLECHAS | m2 | 169.00 |
| 06.02 | PINTURA DE TRAFICO PARA SARDINELES | m | 852.73 |
| 06.03 | REDUCTORES DE VELOCIDAD | und | 50.00 |
| 07 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  |
| 07.01 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | glb | 1.00 |
| 08 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |
| 08.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1.00 |
| 08.02 | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL | glb | 1.00 |
| 09 | VARIOS |  |  |
| 09.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 3,530.58 |

  - METAS ALCANTARILLADO:

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | RED DE ALCANTARILLADO |  |  |
| 01.01 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |
| 01.01.01 | TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO | m | 423.64 |
| 01.01.02 | TRANSVASE DE AGUAS SERVIDAS INC. BOMBA TUB. 8" | día | 15.00 |
| 01.02 | DEMOLICIONES |  |  |
| 01.02.01 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO | m2 | 70.00 |
| 01.02.02 | RETIRO Y ELIMINACION DE TUBERIA EXISTENTE | m | 423.64 |
| 01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 8.75 |
| 01.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |
| 01.03.01 | EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom=1.20m; Prof. 2.00-2.50 | m | 63.40 |
| 01.03.02 | EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom=1.20m; Prof. 2.50-3.00 | m | 144.84 |
| 01.03.03 | EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom.=1.20; Prof.=3.00 - 3.50 | m | 215.40 |
| 01.03.04 | REFINE Y NIVELACIONES DE ZANJAS EN TERR. NORMAL P/TUBERIA | m | 423.64 |
| 01.03.05 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO E=0.1 m | m | 423.64 |
| 01.03.06 | RELLENO COMPACTADO C/ MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom.=2.50M | m | 63.40 |
| 01.03.07 | RELLENO COMPACTADO C/ MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom.=3.00M | m | 144.84 |
| 01.03.08 | RELLENO COMPACTADO C/ MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom.=3.50M | m | 215.40 |
| 01.03.09 | ENTIBADO/DESENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS H:3.00 | m | 144.84 |
| 01.03.10 | ENTIBADO/DESENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS H:3.50 | m | 215.40 |
| 01.03.11 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 361.74 |
| 01.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  |  |
| 01.04.01 | SUMINISTRO DE TUB. PVC-UF DESAGUE SERIE S-20 200MM INC. ANILLO | m | 323.64 |
| 01.04.02 | SUMINISTRO DE TUB. PVC-UF DESAGUE SERIE S-20 250MM INC. ANILLO | m | 100.00 |
| 01.04.03 | INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø200MM UF/SO | m | 323.64 |
| 01.04.04 | INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø250MM UF/SO | m | 100.00 |
| 01.04.05 | PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA DE DESAGUE DE 200MM-250 -315 MM | m | 423.64 |
| 01.05 | EMPALMES DE BUZONES |  |  |
| 01.05.01 | EXTRACCION Y DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES | und | 6.00 |
| 01.05.02 | EXCAVACION DE ZANJAS DE BUZON | m3 | 40.50 |
| 01.05.03 | BUZON Hprom= 2.01 - 2.50M. SIN ACERO DE REFUERZO | und | 1.00 |
| 01.05.04 | BUZON Hprom= 3.00 - 3.50M. CON ACERO DE REFUERZO | und | 3.00 |
| 01.05.05 | BUZON Hprom= 3.51 - 4.00M. CON ACERO DE REFUERZO | und | 1.00 |
| 01.05.06 | BUZON Hprom= 4.01 - 4.50M. CON ACERO DE REFUERZO | und | 1.00 |
| 01.05.07 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN INTERIOR DE BUZÓN H=2.50 M. | und | 1.00 |
| 01.05.08 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN INTERIOR DE BUZÓN H=3.50 M. | und | 3.00 |
| 01.05.09 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN INTERIOR DE BUZÓN H=4.00 M. | und | 1.00 |
| 01.05.10 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN INTERIOR DE BUZÓN H=4.50 M. | und | 1.00 |
| 01.05.11 | CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA PARA BUZONES | und | 6.00 |
| 01.05.12 | TAPON EN BUZONES EXISTENTES | und | 2.00 |
| 01.05.13 | EMPALME DE TUBERIA PVC DE 200MM - 250 MM A BUZON DE CONCRETO | und | 17.00 |
| 01.06 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGUE |  |  |
| 01.06.01 | TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO | m | 630.00 |
| 01.06.02 | EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL P/TUBERIA 160MM H=1.00M | m | 630.00 |
| 01.06.03 | REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS EN TERR. NORMAL P/TUB. DN 160MM | m | 630.00 |
| 01.06.04 | CAMA DE ARENA Y PROTECCION DE TUBERIA E=0.10M. | m | 630.00 |
| 01.06.05 | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO | m | 630.00 |
| 01.06.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC-UF DESAGUE SERIE S-20 160MM INC. ANILLO | m | 630.00 |
| 01.06.07 | PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA DE DESAGUE DE 160MM | m | 630.00 |
| 01.06.08 | CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE PVC ISO 4435 DE 160 MM) | und | 70.00 |
| 01.07 | VARIOS |  |  |
| 01.07.01 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 - REPOSICION DE VEREDAS | m2 | 70.00 |

  - METAS AGUA POTABLE:

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | RED DE AGUA |  |  |
| 02.01 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |
| 02.01.01 | TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO | m | 433.29 |
| 02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |
| 02.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO P/TUBERIA DN=110MM-160mm-200mm A=0.70M H=1.20M | m | 433.29 |
| 02.02.02 | REFINE Y NIVELACIONES DE ZANJAS EN TERR. NORMAL P/TUBERIA PVC | m | 433.29 |
| 02.02.03 | CAMA DE ARENA Y PROTECCION DE TUBERIA E=0.10M A=0.70M. | m | 433.29 |
| 02.02.04 | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO | m | 433.29 |
| 02.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 85.16 |
| 02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  |  |
| 02.03.01 | SUMINISTRO DE TUB. DN=110MM PVC UF CL-7.5 | m | 362.34 |
| 02.03.02 | SUMINISTRO DE TUB. DN=160MM PVC UF CL-7.5 | m | 79.95 |
| 02.03.03 | INSTALACION DE TUB. DN=110MM PVC UF CL-7.5 | m | 362.34 |
| 02.03.04 | INSTALACION DE TUB. DN=160MM PVC UF CL-7.5 | m | 79.95 |
| 02.03.05 | PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCIÓN TUBERIA PVC | m | 433.29 |
| 02.04 | ACCESORIOS |  |  |
| 02.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DN=110MM x 90° | und | 3.00 |
| 02.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DN=160 MM x 90° | und | 1.00 |
| 02.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DN=200 MM x 90° | und | 1.00 |
| 02.04.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC DN=160 MM x 90° | und | 1.00 |
| 02.04.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN=110MM x 90° | und | 1.00 |
| 02.04.06 | SUMINISTRO E INSTLACION DE DE REDUCCION PVC UF DE 200 A 160 MM | und | 1.00 |
| 02.04.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC UF DE 160 A 110MM | und | 3.00 |
| 02.04.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES | und | 1.00 |
| 02.04.09 | DADO DE ANCLAJE DE ACCEOSRIOS | und | 12.00 |
| 02.04.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL FIERRO DUCTIL DN=110MM | und | 2.00 |
| 02.04.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL FIERRO DUCNTIL DN= 160 MM | und | 1.00 |
| 02.04.12 | CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS INC. TAPA | und | 3.00 |
| 02.05 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE |  |  |
| 02.05.01 | TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO | m | 630.00 |
| 02.05.02 | EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL P/TUBERIA 1/2" H=1.00M | m | 630.00 |
| 02.05.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL P/TUBERIA PVC | m | 630.00 |
| 02.05.04 | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO | m | 630.00 |
| 02.05.05 | CAMA DE ARENA Y PROTECCION DE TUBERIA E=0.10M. | m | 630.00 |
| 02.05.06 | CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE 1/2" | und | 70.00 |
| 02.05.07 | PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCIÓN TUBERIA PVC | m | 630.00 |

- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo del Proyecto se sustenta en la necesidad de los pobladores de tener una cobertura de servicios básicos que ayuden a alcanzar condiciones de vida aceptables y combatir enfermedades pulmonares que se presentan en un alto número en la población infantil.

Las enfermedades más comunes derivadas del consumo de agua contaminada son las respiratorias, gastrointestinales y de la piel.

- OBJETIVOS DEL PROYECTO

El Objetivo central del Proyecto: “REHABILITACION DE LA AVENIDA VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE ENTRE AVENIDA GRAU Y CALLE JHON F. KENNEDY EN DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, consiste en contribuir a la “Disminución de la incidencia de enfermedades pulmonares en la población”, a través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de transitabilidad vial y así garantizar el bienestar de la población afectada por el problema identificado.

- CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

- RESUMEN EJECUTIVO.

- MEMORIA DESCRIPTIVA

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- MEMORIA DE CALCULO

- PLANILLA DE METRADOS

- PRESUPUESTO

- ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

- RELACION DE INSUMOS

- FORMULA POLINOMICA

- DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES

- CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DE OBRA

- PRESUPUESTO ANALITICO

- ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERÍA

  - TOPOGRAFIA

  - MECANICA DE SUELOS

  - IMPACTO AMBIENTAL

  - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

  - GESTIÓN DE RIESGOS

  - SEGURIDAD Y SALUD

- PLANOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

- COTIZACIONES

- PLAN DE IMPLEMENTACIÓN CONTRA EL COVID.

- COSTO TOTAL DEL PROYECTO

El Costo Total Del Proyecto asciende a S/ 1´ 537, 160.82 (UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA CON 82/100) SOLES, el cual incluye Ejecución De Obra, Elaboración de Expediente Técnico y Supervisión, desagregado de la siguiente manera:

- MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Se desarrollará bajo La Modalidad INDIRECTA por CONTRATA.

- SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Se desarrollará bajo el Sistema de Contratación: A PRECIOS UNITARIOS

- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será sesenta (60) días calendarios.