ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL

PROYECTO:

“REHABILITACION DE LA AV. VICYOR  ANDRES  GARCIA  BELAUNDE ENTRE  AV.  GRAU Y CALLE  JOHN  F.  KENNEDY  EN  DISTRITO DE PIURA  – PIURA”.

CONTENIDO:

1.0.- INTRODUCCION

1.1.- UBICACIÓN

1.2.- OBJETIVOS

1.3.- METODOLOGIA DE TRABAJO

2.0.- GEOLOGIA

2.1.- ESTRATIGRAFÍA

2.1.1.- Depósitos Aluviales

2.2.- ESTRUCTURAS PRINCIPALES

2.3.- SISMICIDAD

2.4.- GEODINAMICA EXTERNA

3.0.- ESTUDIO GEOTECNICO DEL TRAZO

3.1.- EXCAVACION DE CALICATAS

3.2.- DESCRIPCION DE CALICATAS

3.3.- MUESTREO DE SUELOS ALTERADOS E INALTERADOS.

3.4.- ENSAYOS DE LABORATORIO

3.4.1.- Contenido de Humedad Natural

3.4.2.- Peso Específico

3.4.3.- Análisis granulométrico por tamizado

3.4.4.- Límite de Consistencia AASHO – 89 – 60

3.4.5.- Densidad Máxima y Humedad Óptima

3.5.- PARAMETROS PARA DISEÑO SISMO-RESISTENTE

3.6.- AGRESION DEL SUELO AL CONCRETO

3.7.- ANALISIS DE LICUACION DE ARENAS

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

Estudio de Cantera

ANEXOS, GRAFICAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO.

1.0.- INTRODUCCION

El proyecto a realizar tiene por finalidad determinar la resistencia y las propiedades físicas mecánicas de los suelos a solicitud de la Municipalidad Provincial de Piura.

1.1.- UBICACIÓN

El área de estudio comprende geográficamente   - Provincia de Piura – Piura.

1.2.- OBJETIVOS.

El objetivo es determinar las propiedades físicas mecánicas de los suelos del terreno donde se realizará EL proyecto.

1.3.- METODOLOGIA DE TRABAJO

Para la realización del presente trabajo, se ha seguido la siguiente secuencia de actividades:

a.- Reconocimiento del terreno del trazo del proyecto con fines de programar las excavaciones que permitan reflejar las condiciones reales del terreno.

b.- Recopilación de la información existente de la zona, tanto desde el punto de vista regional y local.

c.- Ejecución de trabajos de campo, consistente en la excavación de la calicata, además del respectivo muestreo de suelos y descripción del perfil estratigráfico correspondiente.

d.- Mapeo superficial del área de influencia del proyecto con fines de establecer las diferentes unidades estratigráficas a lo largo del terreno.

e.- Análisis de laboratorio y cálculos respectivos.

f.- Análisis de las condiciones geotécnicas del trazo del terreno

g.- Análisis del Terreno.

h.- Elaboración del informe final, conclusiones y recomendaciones.

2.1.-GEOLOGIA

En la zona de estudio, el Paleozoico Inferior está integrado por unidades de metamorfismo regional y está representado por los Amotapes con exposiciones aisladas.

El Mesozoico tiene un amplio desarrollo en el Nor-Oeste del Perú y es mayormente de fácies marinas constituidas por calizas bioclásticas y areniscas calcáreas.

El Cenozoico, en la parte norte del Perú alcanzó un desarrollo completo desde el Paleoceno hasta el Plioceno y está representado fundamentalmente por sedimentos depositados en tres cuencas sedimentarias delimitadas por altos estructurales las que han controlado la sedimentación marina Terciaria produciendo cambios rápidos en las facies sedimentarias, discordancias y cambios bruscos de los espesores; litológicamente está representado por areniscas cuarzosas de grano medio, horizontes conglomerádicos, lutitas de facies pelíticas y pizarrosas, en algunos casos lodolitas moteadas y abigarradas.

2.1.- ESTRATIGRAFÍA

2.1.1.- Depósitos Aluviales

Estos depósitos aluviales se encuentran formando acumulaciones arenas y limos de grano fino y baja plasticidad, semi compactas.

2.2.- ESTRUCTURAS PRINCIPALES

De los procesos Físico - Geológicos Contemporáneos de Geodinámica externa, la mayor actividad corresponde a los procesos de erosión e inundación de las zonas depresivas durante los periodos extraordinarios de lluvias, relacionadas con el "Fenómeno El Niño", así  como la migración y deposición de arenas eólicas transportadas de Sur a Norte, con ciertas variaciones en el vector dirección.

Los factores que influyen en los fenómenos geológicos mencionados son: las precipitaciones pluviales, filtraciones y el transporte eólico.

Los fenómenos de geodinámica externa afectan en general al área de estudio y zonas adyacentes en épocas de intensas precipitaciones pluviales; siendo el principal de ellos la inundación, y afectaran eventualmente las obras proyectadas durante los periodos de ocurrencia de los mismos, caso del "Fenómeno del Niño" que es de carácter cíclico y de periodo de recurrencia de 11 a 12 años de promedio; aunque no siempre de la misma intensidad por lo que en el diseño debe considerarse un drenaje adecuado.

2.2.- SISMICIDAD

El sector del Nor-Oeste de Perú se caracteriza  por su regular actividad Neotectónica, particularidad de la conformación geológica de la zona; sin embargo, los Tablazos marinos demuestran considerables movimientos radiales durante el Pleistoceno, donde cada tablazo está íntimamente relacionado a levantamientos de líneas litorales, proceso que aún continúa en la actualidad debido a la emersión de costas.

Debido a la confluencia de las placas tectónicas de Cocos y Nazca, ambas que ejercen un empuje hacia el Continente, a la presencia de las Dorsales de Grijalvo y Sarmiento, a la presencia de la Falla activa de Huaypirá y de acuerdo al mapa de regionalización sísmica del Perú, según el Reglamento Nacional de Construcciones - Norma técnica de Edificaciones E.030, el área de estudio se ubica en la Zona IV, cuyas características son:

- Sismos de Magnitud 7 (escala de Ritcher) - Hipocentros de profundidad intermedia y de intensidad entre VIII y IX.

- El mayor Peligro Sísmico de la Región está representado por 4 tipos de efectos, siguiendo el posible orden Kusin,1978).

1. Temblores Superficiales debajo del océano Pacífico.

2. Terremotos profundos con hipocentro debajo del Continente.

3. Terremotos superficiales locales relacionados con la  fractura del plano oriental de la cordillera de los Andes    occidentales.

4. Terremotos superficiales locales, relacionados con la Deflexión de Huancabamba.

Estudios realizados por Moreano S. (1,994) revelaron que el buzamiento de la zona  de Benioff para el Norte del Perú alcanza un valor promedio entre 6  y 10 , lo que dá lugar a que la actividad sísmica, como consecuencia directa del fenómeno de subducción de la Placa Oceánica debajo de la Placa Continental sea menor  en relación a la parte Central y Sur del Perú, por lo tanto la actividad  sísmica y el riesgo sísmico también disminuyen regularmente.

Mapa de intensidades sísmicas del Perú

De la Norma Técnica de edificaciones E.030 para Diseño Sismorresistente se obtuvieron los parámetros del suelo en la zona de estudio:

| Factores | Valores |
| --- | --- |
| Parámetros de zona | zona 4 |
| Factor de zona | Z (g) = 0.45 |
| Suelo Tipo | S – 3 |
| Amplificación del suelo | S = 1.10 |
| Periodo predominante de vibración | Tp = 1.0 seg |
| Sísmico | C = 2.5 |
| Uso Categoría de la Edificación Sistema Estructural | U = 1.5 B R0 = 7 |

2.3.- GEODINAMICA EXTERNA.

De los procesos Físico - Geológicos Contemporáneos de Geodinámica externa, la mayor actividad corresponde a los procesos de erosión e inundación de las zonas depresivas durante los períodos extraordinarios de lluvias, relacionadas con el fenómeno de "El Niño", así como la deposición de arenas eólicas transportadas de Sur a Norte, con ciertas variaciones en el vector dirección.

Los factores que influyen en los fenómenos geológicos mencionados son: las precipitaciones pluviales, filtraciones y el transporte eólico.

Los fenómenos de geodinámica externa afectan en general al área de estudio y zonas adyacentes en épocas de intensas precipitaciones pluviales; siendo el principal de ellos la inundación y afectarán eventualmente las obras proyectadas durante los períodos de ocurrencia de los mismos, caso del fenómeno de "El Niño" que es de carácter cíclico y

de periodo de recurrencia de 11 a 12 años de promedio; aunque no siempre de la misma intensidad por lo que en el diseño debe considerarse un drenaje adecuado.

Un segundo fenómeno, pero de carácter secundario, es el de migración de arenas eólicas que casi no afectan al área de estudio.

3.0.- ESTUDIO GEOTECNICO DEL TRAZO.

3.1.- EXCAVACION DE CALICATAS.

Con la finalidad de ubicar los puntos de excavación de las calicatas, en el terreno se realizó un reconocimiento de campo, determinándose la excavación de DOS (02) calicata  de secciones de  0.8 m.x 0.8 m. x 1.50m de profundidad.

3.2.- DESCRIPCION DE CALICATAS.

Con la información obtenida mediante los análisis granulométricos,  los   límites de Atterberg y observando los perfiles estratigráficos de las calicatas, se obtuvieron los siguientes resultados:

CALICATA 01/ Prof: 0.00 – 1.50. Interior del terreno.

0.00  a  0.03m   .-  se encontró material de asfalto antiguo

0.03  a   0.28 .—de  visualizo  un estrato de afirmado  compacto  de color  MARRON CLARO.

0.28 m. – 1.50 m.  Se encontró un estrato uniforme en toda la excavación realizada la cual está compuesta por arenas y limos de baja plasticidad semi compacto de color gris claro.

CALICATA 01/ Prof: 0.00 – 1.60. Interior del terreno.

0.00  a  0.01m   .-  se encontró material de asfalto antiguo

0.01  a   0.22 .—de  visualizo  un estrato de afirmado  compacto  de color MARRON CLARO.

0.22 m. – 1.60 m.  Se encontró un estrato uniforme en toda la excavación realizada la cual está compuesta por arenas y limos de baja plasticidad semi compacto de color gris claro.

3.3.- MUESTREO DE SUELOS ALTERADOS E INALTERADOS.

En las calicatas excavadas se procedió al muestreo de los horizontes estratigráficos obteniéndose muestras disturbadas, siguiendo las normas por la American Society for Testing Materials (ASTM), los cuales se detallan a continuación:

- Análisis granulométrico por tamizado (ASTM D-422).

- Contenido de humedad natural (ASTM D-2216)

- Límites de Consistencia.

- Ensayo de Próctor Standard

- Análisis químico de las muestras alteradas.

- Capacidad  Portante

- Humedad

- Densidad in situ.

3.4.- ENSAYOS DE LABORATORIO

3.4.1 Contenido de Humedad Natural.

De acuerdo a los ensayos realizados, se han podido establecer rangos de humedad natural de acuerdo a los tipos de suelos, pero generalmente son bajo  porcentaje de humedad  hasta la profundidad de 1.50m

3.4.2.- Análisis granulométrico por tamizado.-

Este ensayo realizado utilizando mallas de acuerdo a las normas ASTM, mediante lavado o en seco permite identificar el tipo de suelo, que juntamente con el ensayo de Atterberg permite la clasificación de los suelos; habiéndose establecido los siguientes tipo   arenas y limos de baja plasticidad y semi compactas – SM (ver curvas granulométricas).

3.4.3.- Densidad Máxima y Humedad Óptima.-

Estas propiedades de los suelos naturales se han obtenido mediante el método de Compactación Próctor Modificado y los resultados muestran valores diferentes en función a la naturaleza homogénea del suelo.

RELACION DENSIDAD HUMEDAD (ASTM D1557) proctor modificado

muestra		DENSIDAD		humedad

MÁXIMA 		optima

SM	 	 1.70 kg/cm2		 10.00%

Estos ensayos se realizaron con la finalidad de determinar   los diferentes tipos de suelos del terreno de fundación existente a lo largo de las calicatas, que comprende el proyecto; seleccionados en función a los cambios respectivos.

3.5.- PARAMETROS PARA DISEÑO SISMO-RESISTENTE.

Las limitaciones impuestas por la escasez sísmica en un período estadísticamente representativo, restringe el uso del método probabilística y la escasez de datos tectónicos restringe el uso del método determinístico, no obstante un cálculo basado en la aplicación de tales métodos, pero sin perder de vista las limitaciones citadas, aporta criterios suficientes para llegar a una evaluación previa del riesgo sísmico de la Región del Nor-Oeste Peruano.

Sin embargo, More ano S. (1,994), establece mediante la aplicación del método  de los mínimos cuadrados y la ley de recurrencia:

Log  n = 2.08472 - 0.51704 ± 0.15432 M.

Una aproximación de la probabilidad de ocurrencia y el período medio de retorno para sismos de magnitudes de 7.0 y 7.5 se puede observar en el siguiente cuadro:

Magnitud     Probabilidad de       Período medio

mb         ocurrencia (años)     de retorno (años)

20      30      40

7.0        38.7   52.1   62.5           40.8

7.5        23.9   33.3   41.8           73.9

Lo que nos indica que cada 40.8 años, es probable, se produzca un sismo de mb=7.0 y cada 73.9 años se produzca un sismo de mb=7.5.

Por otro lado cabe resaltar que el período predominante de vibración del perfil del suelo en las zonas adyacentes a la del estudio alcanza valores del orden de 0.15-0.30 seg.

Además el factor de reducción por ductilidad y amortiguamiento depende de las características de la edificación según los materiales usados y el sistema de estructuración para resistir la fuerza sísmica.

3.6.- AGRESION DEL SUELO AL CONCRETO.-

El contenido de sales solubles, carbonatos, sulfatos y cloruros determinados mediante ensayos Químicos en muestras representativas (ver resultados de Análisis Químico) muestran valores medios. Por lo que se recomienda utilizar cemento tipo MS en la cimentación o cualquier parte constructiva que este en contacto con el suelo.

3.7.- ANALISIS DE LICUACION DE ARENAS.

En suelos granulares, las solicitaciones sísmicas pueden manifestarse mediante un fenómeno denominado licuefacción, el cual consiste en la pérdida momentánea de la resistencia al corte de los suelos granulares, como consecuencia de la presión de poros que se genera en el agua contenida en ellos originada por una vibración violenta. Esta pérdida de resistencia del suelo se manifiesta en grandes asentamientos que ocurren durante el sismo ó inmediatamente después de éste.

Sin embargo, para que un suelo granular, en presencia de un sismo, sea susceptible a licuar debe presentar simultáneamente las características siguientes ( Seed and Idriss) :

- Debe estar constituido por arena fina a arena fina limosa.

- Debe encontrarse sumergida (presencia de napa freática).

- Su densidad relativa debe ser baja.

Dado que en la zona de estudio, no presenta los tipos de suelos arriba mencionados, Además que tampoco se detecto nivel de napa freática superficial, es poco probable que  ocurran fenómenos de licuación y asentamientos de forma inmediata en sismos de gran magnitud.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

1.- Considerando que las arenas de grano fino (S M),  del terreno de fundación que se encuentran a lo largo de todo el tramo,  son de regular calidad (según CBR), se recomienda cortar el terreno natural existente en un espesor de 0.45m, luego se debe humedeer compactar la subrasante  y   hacerle un mejoramiento de 020m de  hormigón  grueso  .  Luego se debe colocar  material de prestamo para la base  con las caracteristicas siguientes :CBR entre 80 y 100 Límite Líquido menor que 25%, índice de plasticidad menor que el 4.00% y losa de concreto según diseño del proyectista.

2.- En el caso de pavimentar con concreto el procedimiento de diseño deberá ser por el procedimiento AASHTO cuyo espesor total sería de 8”. Por lo tanto, el pavimento podría construirse integramente bien distribuido de la siguiente manera:

- Losa De Concreto 						 8”

- Una base granular de alta calidad				 8”

- Una capa de sub base anticontaminante (hormigón)	 4”

6.0.- CANTERAS

.   Los materiales de préstamo del tipo granular como afirmado y hormigón   pueden ser extraídos de las canteras cercanas al Distrito,  para dar conformación a una base y Sub base  y con propiedades geomecánicas siguientes:

| AFIRMADO | Peso especifico | Peso vol. suelto | Peso vol. Varillado | Humedad % | Absorción % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cantera sojo | 2.65 | 1.64 | 1.73 | 1.8 | 3.2 |

6. 1.- La cantera muestran los valores de CBR siguientes:

##### Para base granular en pavimentos:

##### Cantera Sojo  ( 65 %hormigon  – 35% afirmado ).

N° GOLPES					   12		  25	         56

PENETRACION			0.1 "		30.39   		50.54 	       77.40%

0.2 "		49.53 	        	  74.04        94.83%

Con los siguientes valores de Proctor  Modificado:

Cantera sojo     ( 65 %hormigon  – 35% afirmado).

Maxima densidad     	Humedad

gr/cm3		optima %

##### 2.21	               7.5

6.2.- No se ha evidenciado presencia de materia orgánica en el material y presenta un mínimo contenido de sales solubles cloruros, sulfatos y carbonatos en las canteras.

UBICACIÓN DE CALICATAS

PANEL

FOTOGRAFICO

RESULTADOS CALICATA 01

RESULTADOS CALICATA 02